Stavba			:	Kaliště, k.ú. Kaliště u Ondřejova

Příjezdová komunikace k ČOV

Stupeň dokumentace	:	Projekt pro výběr zhotovitele

Projektant		:	Ing. Petr Starý

Generální projektant	:	Ing. Jiří Jodl

SEZNAM DOKUMENTACE

Obsah   :

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

C.   STAVEBNÍ ČÁST

C 101-Komunikace

D.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST – bez technologické části

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – samostatná příloha

F.  DOKLADY

Praha, únor 2015 						ing. Petr Starý

autorizovaný inženýr

v oboru dopravní stavby č. 000917

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Označení  stavby		: 	Kaliště, k.ú. Kaliště u Ondřejova

Příjezdová komunikace k ČOV

Stavebník			:	Obec Kaliště, Kaliště č.p. 53

251 65 p. Ondřejov

IČO : 00240265

Projektant			:	Projektově podnikatelská společnost, s.r.o.

Sokolovská 278, Praha 9

Pracoviště : Dukelských hrdinů 16; 170 00  Praha 7

IČ				:	44 26 77 62

Zastoupen			: 	Ing. Petr Starý – jednatel společnosti

číslo autorizace 0000917 – obor – dopravní stavby

e-mail				:	ing.pstary@tiscali.cz

Generální projektant	:		ISP-Ing. Jiří Jodl

Višňová 225, 252 25 Ořech, p. Jinočany

Telefon			:		739323116-8

e-mail				:	jirijodl@email.cz

2. Základní údaje o stavbě

Obec Kaliště se nachází v okrese Praha - východ, na pravém břehu Sázavy. Rozkládá se na 624 ha ve výšce 377 m nad mořem.

Tato dokumentace se zabývá návrhem příjezdové komunikace pro projektovanou ČOV, a to šířkovým              a výškovým uspořádáním vozovky.

Pro návrh přístupu k ČOV bude sloužit stávající nezpevněná komunikace, která bude upravena na požadované šířkové poměry. Jedná o jednopruhové obousměrné místní komunikace dle ČSN 73 6110 začleněné do funkční skupiny C - obslužné komunikace s krajnicemi.

Nová příjezdová komunikace se napojí na stávající místní komunikaci v severozápadní části a na stávající místní nezpevněnou cestu v jihovýchodní části v prostoru za budoucí ČOV.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Před zahájením projektových prací a v průběhu nich byly zjištěny všechny dostupné stávající inženýrské sítě, které byly k určitému datu předány dotčeným orgánům organizacemi, které zpracovávají jejich průběh. Staveniště bylo digitálně zaměřeno polohopisně a výškopisně včetně vnějších znaků inženýrských sítí.

- zákresy podzemních či nadzemních zařízení poskytnuté jednotlivými správci

- geodetické zaměření lokality, včetně polohopisu a výškopisu na podkladu katastrální mapy

- inženýrskogeologický průzkum

- prostorové uspořádání sítí (ČSN 73 6005)

- platné zákony, vyhlášky a předpisy

Veškeré stávající inženýrské sítě budou před zahájením stavby znovu ověřeny u správců, jejich umístění bude se správci konzultováno a před zahájením stavby budou sítě správci za jejich účasti vytyčeny a stavebníkem dle dohody ochráněny před zničením. V blízkosti inženýrských sítí je nezbytné provádět pouze ruční výkopové práce.

4. Členění stavby

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu a obsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., přílohy č. 8.  Jedná se číselnou řadu:

101-Komunikace – obsahuje návrh místní obslužné komunikace a bezbariérového řešení

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.     SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B1-Celková situace stavby

C.     STAVEBNÍ ČÁST

C 101-Komunikace

C 101-0 	Technická zpráva

Výkresová část

C 101-1 	Situace komunikace

C 101-2 	Podélné profily komunikace

C 101-3 	Vzorové příčné řezy komunikace

C 101-4 	Charakteristické příčné řezy

D.    TECHNOLOGICKÁ ČÁST – bez technologické části

E.     ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – neobsahuje

F.     DOKLADY

5. Podmínky realizace stavby

Realizace nových obslužných komunikací bude mít částečný vliv na přilehlé místní komunikace, a to místem připojení na inženýrské sítě a vjezdem či výjezdem stavebních strojů na předmětnou komunikaci. Realizace probíhat s dopravním opatřením dle TP 66  - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání) a to ve vazbě na potřebnou šířku záboru dodavatelem. Dopravně inženýrská opatření DIO nejsou součástí této dokumentace a budou zajištěna v řešeném území s ohledem na stanovené podmínky stavebního povolení, a to v rámci přípravy stavby zhotovitelem stavby.

Projektant upozorňuje na povinnost ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích místně příslušný úřad při záboru. Součástí této žádosti bude i přesná specifikace termínu realizace.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Po realizaci stavby a kolaudaci se předpokládá, že obec Kaliště převezme vlastnictví a správu nové přístupové komunikace k ČOV.

7. Předávání části stavby do užívání

Stavba může být realizována po ucelených funkčních částech, předávání jednotlivých objektů nebo jejich částí budoucím vlastníkům a provozovatelům se bude řídit příslušnými budoucími dohodami.

8. Souhrnný technický popis

Technický popis

Komunikace a bezbariérové chodníky

Jedná o jednopruhové obousměrné místní komunikace dle ČSN 73 6110 začleněné do funkční skupiny C - obslužné komunikace s krajnicemi.

Šířka prostoru (pozemku) místní komunikace (hlavní dopravní prostor pozemní komunikace)  b= 3,5 m.

Jízdní pruh šíře a=3,0m, zpevněná krajnice e=2 x 0,25 m na každé straně jízdního pruhu.

V prostoru (areálu) budoucí ČOV budou osazeny silniční obruby. Výška obrub dopravního prostoru je 120mm.

S úpravou stávající části nezpevněné komunikace, která se změní na zpevněnou příjezdovou komunikaci k ČOV dojde i na úpravu, resp. dosypávku stávajícího násypového svahu pod komunikací.

Nová příjezdová komunikace se napojí na stávající místní komunikaci v severozápadní části a na stávající místní nezpevněnou cestu v jihovýchodní části v prostoru za budoucí ČOV.

Komunikační síť pro řešené sídliště RD se skládá z větví  A a B.

Vlastní skladba dopravního prostoru bude provedena v konstrukci odpovídající TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

| Štěrkodrť (0-32) | ŠDA | 50 mm |
| --- | --- | --- |
| Štěrkodrť (32-63) | ŠDA | 200 mm |
| Štěrkodrť (63-125) | ŠDB | 200 mm |
| Celkem |  | 450 mm |

Oddělení areálu ČOV od vozovky je realizováno pomocí silničních betonových obrubníků  150x250x1000 mm s výškou nášlapu 120 mm. Samotná příjezdová komunikace k ČOV bude bez obrubníků, pouze se štěrkovým povrchem a nezpevněnou krajnicí.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území k středočeskému plutonu.

Skalní podloží je tvořeno biotitickými granodiority drobnozrnné struktury. Skalní hornina je zvětralá, v mocnosti až několika metrů. Obvyklé jsou skalní výchozy méně navětralých struktur, především ve vyšších polohách.

Po odkrytí základové spáry komunikací bude v případě zastižení nevhodných zemin nutná přítomnost geologa, který posoudí vhodnost zemin pro zakládání komunikace, případně navrhne příslušná stavebně technická opatření k dosažení požadované únosnosti pláně 30MPa (v úvahu připadá například vápnění, užití geotextilie či roznášecí štěrkový polštář).

10. Dotčená ochranná pásma

Při výstavbě bude dodržována norma ”prostorového uspořádání sítí“ ČSN 73 6005.

Ochranná pásma (OP) stávajících energetických vedení:

- podzemní vedení VN, NN 		   	   1 m na každou stranu

OP telekomunikačních kabelů :

- podzemní kabely				   1,5 m na každou stranu

OP silnic :

- místní komunikace				 15 m od osy jízdního pásu

Vodovodní řady a kanalizační stoky:

ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce 1,5m (§ 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích).

11. Zásah stavby do území

Řešená lokalita se nachází v k.ú. Kaliště u Ondřejova a je v souladu s ÚP obce Kaliště.

Provádění stavebních prací může částečně negativně ovlivňovat okolí dopravou nákladními automobily zásobujícími stavbu stavebními materiály, mobilními mechanizmy provádějícími

montážní práce.

Pro minimalizaci uvedených negativních vlivů jsou navržena následující opatřeni :

• pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lhůty zatěžujících stavebních činnosti

• navržené materiály minimalizuji dopravu a manipulaci s těžkými a nadměrnými stavebními prvky

• budou používány stroje se sníženou hlučnosti v dobrem technickém stavu, v pracovních přestávkách budou

stroje vypínány, v době 22.00 – 6.00 hodin nebudou stavební práce prováděny

12. Nároky stavby na zdroje a jejich potřeby

Stavba komunikaci a zpevněných ploch nevyžaduje nové zdroje a potřeby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavba nepůsobí negativně na kvalitu životního prostředí a ani na bezpečnost dopravy.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Zásady návrhu se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v pozdějších zněních, dále dle ČSN 73 6110 (v úpravě 02/2010), 73 6101-2, 736101, 736102.

Stavba bude prováděna pouze v době od 6 do 22 hodin. Na stavbě nebudou použity mechanismy se zvýšenou hladinou hluku. Stavba bude prováděna tak, že hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb bude v souladu s § 12 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků (88/2004 Sb.).

Dále dojde k dočasnému omezení práv majitelů a uživatelů nejen dotčených, ale i přilehlých pozemků.

Projektant upozorňuje dodavatele na povinnost dodržovat veškeré platné předpisy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích dle zákona č. 309/2006 Sb. zejména §2 - §6 o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými předpisy a zákonnými ustanoveními. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Jejich poloha musí být předem vytýčena jejich správci a po dobu stavby udržována a práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru a dodržení dalších podmínek správce. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.

Upozorňuje se na nutnost čištění vozidel při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci. Během provádění stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu ve stavebním povolení.

B.  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1. Celková (přehledná) situace stavby - B1

2. Situace koordinační  - neobsahuje

3. Geodetický koordinační výkres – neobsahuje

4. Bilance zemních prací

plocha uličního prostoru               0,04 ha

odstranění ornice v tl. 30cm         120,0m3

5. Celkové vodohospodářské řešení

neřeší se

6. Bezbariérové užívání

Zásady návrhu se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v pozdějších zněních, dále dle ČSN 73 6110 (v úpravě 02/2010), 73 6101-2, 736101, 736102.

C.   STAVEBNÍ ČÁST

Stavební objekty :

C 101 – Komunikace

D.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST – bez technologické části

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – samostatná příloha

Praha, únor 2015 									Ing. Petr Starý

Objekt : C 101 – Komunikace

1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

Označení  stavby		: 	Kaliště, k.ú. Kaliště u Ondřejova

Příjezdová komunikace k ČOV

Stavebník			:	Obec Kaliště, Kaliště č.p. 53

251 65 p. Ondřejov

IČO : 00240265

Projektant			:	Projektově podnikatelská společnost, s.r.o.

Sokolovská 278, Praha 9

Pracoviště : Dukelských hrdinů 16; 170 00  Praha 7

IČ				:	44 26 77 62

Zastoupen			: 	Ing. Petr Starý – jednatel společnosti

číslo autorizace 0000917 – obor – dopravní stavby

e-mail				:	ing.pstary@tiscali.cz

Generální projektant	:		ISP-Ing. Jiří Jodl

Višňová 225, 252 25 Ořech, p. Jinočany

Telefon			:		739323116-8

e-mail				:	jirijodl@email.cz

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Technický popis

Jedná o jednopruhové obousměrné místní komunikace dle ČSN 73 6110 začleněné do funkční skupiny C - obslužné komunikace s krajnicemi.

Šířka prostoru (pozemku) místní komunikace (hlavní dopravní prostor pozemní komunikace)  b= 3,5 m.

Jízdní pruh šíře a=3,0m, nezpevněná krajnice e=2 x 0,25 m na každé straně jízdního pruhu.

V prostoru (areálu) budoucí ČOV budou osazeny silniční obruby. Výška obrub dopravního prostoru je 120mm.

S úpravou stávající části nezpevněné komunikace, která se změní na zpevněnou příjezdovou komunikaci k ČOV dojde i na úpravu, resp. dosypávku stávajícího násypového svahu pod komunikací.

Nová příjezdová komunikace se napojí na stávající místní komunikaci v severozápadní části a na stávající místní nezpevněnou cestu v jihovýchodní části v prostoru za budoucí ČOV.

Dělení komunikace

Komunikační síť pro řešené sídliště RD se skládá z větví  A a B.

Komunikační větev “A”

Šířka prostoru (pozemku) místní komunikace (hlavní dopravní prostor pozemní komunikace)  b= 3,5 m.

Jízdní pruh šíře a=3,0m, nezpevněná krajnice e=2 x 0,25 m na každé straně jízdního pruhu.

Komunikační větev “B”

Jedná se přístup do areálu nové ČOV zpevněnou komunikací šířky 4,0m. V prostoru (areálu) budoucí ČOV budou osazeny silniční obruby. Výška obrub dopravního prostoru je 120mm.

Zelené pásy budou v souvislosti s úpravou terénu (dosypání) ohumusovány a osety travním semenem.

Délky komunikačních větví

A: 139,28m  B: 11,83m

Obruby komunikací

Oddělení areálu ČOV od vozovky je realizováno pomocí silničních betonových obrubníků  150x250x1000 mm s výškou nášlapu 120 mm. Samotná příjezdová komunikace k ČOV bude bez obrubníků, pouze se štěrkovým povrchem a nezpevněnou krajnicí.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území k středočeskému plutonu.

Skalní podloží je tvořeno biotitickými granodiority drobnozrnné struktury. Skalní hornina je zvětralá, v mocnosti až několika metrů. Obvyklé jsou skalní výchozy méně navětralých struktur, především ve vyšších polohách.

Po odkrytí základové spáry komunikací bude v případě zastižení nevhodných zemin nutná přítomnost geologa, který posoudí vhodnost zemin pro zakládání komunikace, případně navrhne příslušná stavebně technická opatření k dosažení požadované únosnosti pláně 30MPa (v úvahu připadá například vápnění, užití geotextilie či roznášecí štěrkový polštář).

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

V novém těleso komunikace budou vedeny trubní sítě k nové ČOV, jedná se vodovod a splaškovou kanalizaci.

e) návrh zpevněných ploch

Celková plocha štěrkových ploch : 0,039914 ha

Vlastní skladba dopravního prostoru bude provedena v konstrukci odpovídající TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

| Štěrkodrť (0-32) | ŠDA | 50 mm |
| --- | --- | --- |
| Štěrkodrť (32-63) | ŠDA | 200 mm |
| Štěrkodrť (63-125) | ŠDB | 200 mm |
| Celkem |  | 450 mm |

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Povrchové odvodnění v prostoru areálu ČOV bude realizováno pomocí uliční vpusti z betonových dílců, mříž 500 x 500mm plastová (otvory kolmo k silniční obrubě) s pozinkovaným košem na bahno. Napojení uliční vpusti na obtok ČOV bude provedeno pomocí přípojky PVC DN150.

Pro odvodnění pláně komunikace bude pláň vyspádovaná do sklonu 3,0% směrem do stávajícího svahu viz. vzorový řez.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a telematiku

neřeší se

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Realizace nové přístupové komunikace bude mít částečný vliv na přilehlé místní komunikace, a to místem připojení na inženýrské sítě a vjezdem či výjezdem stavebních strojů na předmětnou komunikaci. Realizace probíhat s dopravním opatřením dle TP 66  - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání) a to ve vazbě na potřebnou šířku záboru dodavatelem. Dopravně inženýrská opatření DIO nejsou součástí této dokumentace a budou zajištěna v řešeném území s ohledem na stanovené podmínky stavebního povolení, a to v rámci přípravy stavby zhotovitelem stavby.

Projektant upozorňuje na povinnost ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích místně příslušný úřad při záboru. Součástí této žádosti bude i přesná specifikace termínu realizace.

Zemina vhodná pro zahumusování bude deponována na staveništi v místech, která nebrání výstavbě vozovky.

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí, a to provozem stavebních mechanizmů, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku. Stavba bude prováděna pouze v době od 6 do 22 hodin. Na stavbě nebudou použity mechanismy se zvýšenou hladinou hluku. Stavba bude prováděna tak, že hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb bude v souladu s § 12 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dále dojde k dočasnému omezení práv majitelů a uživatelů nejen dotčených, ale i přilehlých pozemků.

i) vazba na případné technologické vybavení

neobsahuje

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Po odkrytí základové spáry komunikací bude v případě zastižení nevhodných zemin nutná přítomnost geologa, který posoudí vhodnost zemin pro zakládání komunikace, případně navrhne příslušná stavebně technická opatření k dosažení požadované únosnosti pláně 30MPa (např. v úvahu připadá například vápnění, užití geotextilie či roznášecí štěrkový polštář).

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady návrhu se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v pozdějších zněních, dále dle ČSN 73 6110 (v úpravě 02/2010), 73 6101-2, 736101, 736102.

1.2. Výkresy

C 101-1 	Situace komunikace

C 101-2 	Podélné profily komunikace

C 101-3 	Vzorové příčný řez

C 101-4 	Charakteristické příčné řezy

Praha, únor 2015 									Ing. Petr Starý